橋梁の長寿命化修繕計画について

〔２０１３年〕　　　　　　　　　　　　  〔２０２３年〕 　　　　　　　　　　　　　 〔２０３３年〕

| 判定区分 | 橋数 | 一般的な状況 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0橋 | 損傷が著しく、交通安全確保の支障となる恐れがある。 |
| Ⅱ | 33橋 | 損傷が大きく、詳細調査を実施し補修の要否の検討を行う必要がある。 |
| Ⅲ | 89橋 | 損傷が認められ、追跡調査を行う必要がある。 |
| Ⅳ | 12橋 | 損傷が認められ、その程度を記録する必要がある。 |
| OK | 35橋 | 点検の結果から、損傷は認められない。 |

（１）　健全度の把握の基本的な方針

橋梁の重要性に応じ、定期的（1回/5年または1回/10年）な点検を実施し、維持管理の基礎となる橋梁の損傷状況データの蓄積を行います。また、地震時および洪水発生直後などにおける臨時点検を行い、橋梁の損傷状態の把握に努めます。

（２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理としてパトロールや清掃などに努めます。

（１）修繕計画の基本的な方針

予防的な修繕を実施することにより、修繕・架替に係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクルコスト（以下、LCC）の低減を図ります。

（２）費用縮減の効果

今後６０年間に必要とされる保全・更新費用を最も安価になるようＬＣＣシミュレーションにより予測しました。

ＬＣＣシミュレーション結果より、事後保全においては約270億円の費用が必要となるのに対して、予防保全においては約5５億円となり、予防保全を導入することにより約215億円（80％）のコスト縮減効果が見込まれます。

（３）今後の取組みについて

今回，策定した修繕計画に則り、平成25年度より、白人橋などの損傷が進行している橋について，順に補修を実施していきます。

# Text boxes

巌橋 橋長：151.00m　竣工年：平成19年

（１）　背　景

幕別町が管理する橋梁は、現在169橋あります。この中で、建設後５０年を経過する高齢化橋梁は、現在２橋（新川11線橋、明野橋）のみですが、１０年後の２０２２年には２５橋（１５％）、さらに２０年後の２０３２年で６５橋（３９％）となり、今後、急速に高齢化が進行していきます。

このような背景から、増大が見込まれる橋梁の修繕や架替えに要する費用に対して、可能な限りのコスト縮減の取り組みが不可欠になっています。

- 橋の点検結果から橋の損傷を把握

- 定期点検による橋の損傷データの更新

- 橋の修繕計画の立案

- 修繕計画に併せた修繕対策の実施

＊橋の点検結果から、劣化の激しい橋を優先的に補修します。

＊橋の損傷が大きくなる前に修繕を行い、橋の長寿命化を図り、維持管理に努めます。

※本費用は、今後の点検・修繕を進めていくことで、見直す可能性があることから、今後、精査していくものです。

＊平成19・21年に幕別町が管理する全169橋を対象に点検を実施しました。

＊点検方法は「橋梁維持管理マニュアル（案）」（北海道建設部：平成16年4月）を基に、遠望目視点検を行いました。

遠望目視点検とは、はしごや遠望鏡等を活用し、損傷状況を把握する点検方法です。

＊点検対象橋梁169橋の各損傷判定区分に該当する橋の数は下表の通りです。

損傷ランクは損傷の軽い順にOK、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰの5段階評価になっています。

（１）　対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象橋梁は、幕別町が管理している全169橋です。

（２）長寿命化修繕計画の流れ

■点検結果のまとめ■

点検を実施した道路橋169橋に重大な損傷は確認されませんでしたが、

鋼製部材の表面錆や、コンクリートの剥離・ひび割れ等が確認されました。

（２）　目　的

幕別町では道路交通の安全性を確保する上で、橋梁の維持管理について、これまでの『事後的対応』から、計画的な『予防的対応』に転換を図り、橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図ります。

建設後50年以上経過する橋梁数の推移

建設年別橋梁数

＊計画策定担当部署

幕別町役場　建設部　土木課　電話番号：0155-54-6622

＊意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

北海学園大学　工学部社会環境工学科　教授　杉本博之